## Slide 1
物聯網核心技術期末專題
報告人 : 吳承昊
報告日期 : 2025/6/12

## Slide 2: Motivation
本次專題想實作出上次報告的論文的 Om2m 部分。
論文系統架構如下:
  Application Server 會依照日出和日落時間，並根據此資訊將一系列 on/off 指令 Post 到 Om2m Server。
  Broader Router 每隔一段時間去抽查 Om2m Server，將各路燈的資料取出並分送到各路燈去執行。
本次完成的功能為 :
  Application Server 依照時間判斷指令要是 on/off，並將指令 Post 到 Om2m Server。
  路燈自己到 Om2m Server 上取出自己的指令並展示取出的指令。

## Slide 3: System Architecture
Application Server (by App inventor)
lamp1 (by App inventor)
lamp2 (by App inventor)
IN-CSE
Smart Street Light
lamp1
On/Off
On/Off
lamp2
On/Off
On/Off
IN-AE
Container
ContentInstance
Get the latest data (la)
Node-red
Input time data
1. Determine the instruction by time.
2. Post the instructions to Om2m Server.

## Slide 4: Method
本次專題透過本課堂 Lab4 方法來實現。
Application Server、Lamp1、Lamp2 使用 App inventor 來呈現。

## Slide 5: Method
Notes: /sensorData 是接收 application server 的時間，在 set payload and headers 那邊加入判斷式，若是 17 之前就不開燈，17 之後就開燈，把 on/off post 到 in-cse。
當 lamp1 點選 Get 時候就會到 /instruction 傳一個 get request，node-red 會到 in-cse 抓資料下來，拆解之後將結果回傳到 lamp1。